- 1 -

Centurion Bike

Охранная сигнализация для мотоциклов

www.starlineworld.ru

Охранная сигнализация, выполненная в виде моноблока, предназначена для установки на мотоциклы с номинальным напряжением бортовой сети +12В. Сигнализация управляется брелками с рабочей частотой 434 МГц, использующими Keelog-код.

Сигнализация выполняет следующие функции:

Охранные

Блокировку двигателя от несанкционированного запуска контактами внешнего реле

Срабатывание при включении зажигания

Срабатывание по сигналам контактного и дополнительного датчиков

Срабатывание при подключении нагрузки к бортовой сети*

Сервисные

Светодиодная индикация режима работы

Бесшумное включение и выключение режима охраны*

Отключение встроенного датчика падения напряжения*

Запись кодов брелков

Аварийное отключение режима охраны

*Функция программируется.

Комплектность

Моноблок

Жгут проводов со светодиодным индикатором

Два брелка

Реле блокировки

Крепеж

Включение режима охраны

Для включения режима охраны нажмите кнопку брелка. Последует 1 короткий сигнал сирены, одна вспышка световых сигналов, включится блокировка, светодиод будет непрерывно светиться, обозначая период тестирования датчиков. Через 30 секунд светодиод будет мигать с частотой 1Гц, показывая, что режим охраны включен. При включении режима охраны с активными датчиками сигнализация через несколько секунд двумя дополнительными звуковыми сигналами уведомит об этом. Если через 30 секунд после включения режима охраны датчики останутся активными, сигнализация включит тревогу.

Режим охраны

В режиме охраны светодиод мигает с частотой 1 Гц. При включении зажигания, срабатывании датчиков, в течение 30 секунд звучит сирена, и мигают габаритные фонари. После срабатывания сигнализации светодиод мигает с частотой 3Гц.

Выключение режима охраны

Для выключения режима охраны нажмите кнопку брелка. Последуют 3 коротких сигнала сирены и 3 вспышки световых сигналов, блокировка выключится, светодиод погаснет.

- 2 -

Запись кодов брелков в память сигнализации

Всего в память сигнализации может быть записаны коды не более чем трех брелков. Для записи кодов новых брелков в память сигнализации и стирания кодов утраченных:

- Выключите режим охраны.

- В течение 20-ти секунд 20 раз включите и выключите зажигание.

- После 20-ти вспышек габаритных фонарей нажмите кнопки всех рабочих брелков. Запись кода каждого брелка будет сопровождаться коротким сигналом сирены.

- После записи кода третьего брелка или после включения зажигания или через 10 секунд после прекращения активных действий, прозвучат три коротких звуковых сигнала сирены, три раза вспыхнут световые сигналы, и режим записи кодов будет выключен.

Аварийное отключение режима охраны

Для аварийного отключения режима охраны в случае утраты или неисправности брелка:

- В течение 15-ти секунд 10 раз включите и выключите зажигание.

- По окончании 30-ти секундного цикла тревоги сигнализация выключит режим охраны.

Программируемые функции сигнализации

Перечень программируемых функций приведен в таблице.

| Кол-во включений зажигания | Наименование функции | Заводская установка |
| --- | --- | --- |
| 4 | Звуковое подтверждение включения и выключения режима охраны выполняется/не выполняется | Выполняется |
| 6 | Датчик падения напряжения включен/выключен | Включен |

Для изменения какой-либо из программируемых функций сигнализации:

- Выключите режим охраны.

- В течение 20-ти секунд включите и выключите зажигание, соответствующее число раз (см. таблицу) и нажмите кнопку брелка.

- После того, как светодиод вспыхнет число раз, соответствующие наименованию программируемой функции, состояние ее будет изменено на противоположное. Сразу же после вспышек, обозначающих перепрограммированную функцию, последуют три вспышки светодиода и три сигнала сирены (последние – только в том случае, если подтверждающие сигналы не отменены) и будет включен автовозврат в режим охраны.

Назначение проводов

| № конт. | Цвет провода | Назначение цепи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Белый | Вход контактного датчика, “-“ |
| 2 | Желтый | Выход блокировки, “масса“ в режиме охраны 400мА |
| 3 | Бело-красный | Вход дополнительного датчика, “-“ |
| 4 | Красно-зеленый | Питание световых сигналов |
| 5 | Зеленый* | Выход на световые сигналы |
| 6 | Зелено-белый | Вход зажигания |
| 7 | Черный | Общий («масса») |
| 8 | Красный | Питание +12В, предохранитель 20А |
| 9 | Сине-зеленый | Катод светодиода |
| 10 | Красно-черный | Анод светодиода (подключенный через резистор) |

*В жгуте провод разделяется на два провода диодной развязкой.

- 3 -

Краткие технические характеристики

Номинальное напряжение бортовой сети +12В

Ток потребления в режиме охраны -  не более 10мА

Максимальные токи:

- в цепи блокировки (желтый провод) – 400мА;

- по выходам на световые сигналы – 10А.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ CENTURION BIKE

www.starlineworld.ru