|  |  | www.starlineworld.ru Назначение Иммобилайзер Сфинкс 1.6i (С1.6i) – высокоэффективное средство защиты автомобиля от угона. Сфинкс 1.6i имеет понятный для пользователя принцип управления и по сравнению с иммобилайзером Сфинкс 1.6 обладает расширенными охранными функциями: защита от насильственного угона Anti-Hi-Jack и две независимые блокировки двигателя. В данной модели применен самокалибрующийся сенсор, обладающий оптимальной чувствительностью независимо от внешних условий. Сфинкс 1.6i может использоваться как самостоятельно, так и в составе любого охранного комплекса. Принцип действия В С1.6i реализован алгоритм безопасной остановки автомобиля с имитацией неисправности двигателя − до окончательного глушения иммобилайзер несколько раз кратковременно заблокирует двигатель и включит стоп-сигнал на время блокировки: при первой попытке несанкционированного запуска (С1.6i в режиме охраны) двигатель окончательно заглохнет через 11 секунд после включения зажигания; после второй попытки запуска двигатель заглохнет через 6 секунд; при последующих попытках запуска двигатель будет глохнуть через случайное время в интервале от 1 до 4 секунд. Если при программировании выбран жесткий тип блокировки (H-type), то двигатель будет блокироваться без предварительного кратковременного глушения. После остановки автомобиля двигатель остается заблокированным до выключения зажигания, но не менее 5-ти секунд (в течение этих 5-ти секунд разблокировать иммобилайзер невозможно). |
| --- | --- | --- |
|  |  | Назначение Иммобилайзер Сфинкс 1.6i (С1.6i) – высокоэффективное средство защиты автомобиля от угона. Сфинкс 1.6i имеет понятный для пользователя принцип управления и по сравнению с иммобилайзером Сфинкс 1.6 обладает расширенными охранными функциями: защита от насильственного угона Anti-Hi-Jack и две независимые блокировки двигателя. В данной модели применен самокалибрующийся сенсор, обладающий оптимальной чувствительностью независимо от внешних условий. Сфинкс 1.6i может использоваться как самостоятельно, так и в составе любого охранного комплекса. Принцип действия В С1.6i реализован алгоритм безопасной остановки автомобиля с имитацией неисправности двигателя − до окончательного глушения иммобилайзер несколько раз кратковременно заблокирует двигатель и включит стоп-сигнал на время блокировки: при первой попытке несанкционированного запуска (С1.6i в режиме охраны) двигатель окончательно заглохнет через 11 секунд после включения зажигания; после второй попытки запуска двигатель заглохнет через 6 секунд; при последующих попытках запуска двигатель будет глохнуть через случайное время в интервале от 1 до 4 секунд. Если при программировании выбран жесткий тип блокировки (H-type), то двигатель будет блокироваться без предварительного кратковременного глушения. После остановки автомобиля двигатель остается заблокированным до выключения зажигания, но не менее 5-ти секунд (в течение этих 5-ти секунд разблокировать иммобилайзер невозможно). |
| Постановка С1.6i в режим охраны С1.6i ставится в режим охраны автоматически через 10 секунд после выключения зажигания. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждая, что система вошла в режим охраны. Снятие С1.6i с охраны Для снятия С1.6i с охраны необходимо до включения зажигания нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "−" на синий провод иммобилайзера (см. схему подключения)) и не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие С1.6i с охраны. Зажигание необходимо включить не позже чем через 10 секунд после снятия с охраны. Иначе С1.6i автоматически переходит в режим охраны, о чем оповестит короткий звуковой сигнал. В С1.6i применена защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер. После 3-х попыток угона снять с охраны С1.6i можно будет только через 4 минуты при условии выключенного зажигания. Если в течение 4-х минут включалось зажигание, или снималась клемма с аккумулятора, то отсчет 4-х минутного интервала времени начинается сначала. Технический режим (режим "VALET") Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите иммобилайзер С1.6i в технический режим работы (в этом режиме С1.6i не будет блокировать двигатель). Вход в технический режим Снять С1.6i с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 5-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим. При отключении аккумулятора автомобиля технический режим сохраняется. Выход из технического режима Снять С1.6i с охраны (нажать на педаль тормоза и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала). Защита от насильственного угона – Anti-Hi-Jack Иммобилайзер поддерживает пассивный тип режима Anti-Hi-Jack – автоматическая активизация режима при открытии или закрытии водительской двери автомобиля. Суть алгоритма работы режима Anti-Hi-Jack заключается в следующем: После открытия или закрытия водительской двери при включенном зажигании и снятом С1.6i с охраны активизируется режим Anti-Hi-Jack, о чем оповестит короткий звуковой сигнал при первом нажатии на педаль тормоза. Через 10 секунд после нажатия на педаль тормоза начнут мигать стоп-сигналы, и одновременно будет происходить периодическая кратковременная блокировка двигателя с постепенным увеличением времени глушения. Примерно через 10 секунд после начала этого процесса иммобилайзер окончательно заблокирует двигатель. Если при программировании выбран жесткий тип блокировки (H-type), то через 20 секунд после нажатия на педаль тормоза двигатель заблокируется без предварительного кратковременного глушения. Выход из режима Anti-Hi-Jack: если двигатель еще не заглох – нажать на тормоз и коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала подтверждения; если иммобилайзер заблокировал двигатель – выключить зажигание и снять С1.6i с охраны. |  | Программирование типа блокировки иммобилайзера (рекомендуется выполнять специалистам) С1.6i позволяет путем программирования выбрать тип блокировки двигателя: безопасный тип (S-type) – до окончательного глушения двигателя С1.6i несколько раз кратковременно включит реле блокировки; жесткий тип (H-type) – С1.6i через определенное время заблокирует двигатель без предварительного кратковременного глушения. Для реле НЗ и НР можно задать различные режимы срабатывания блокировки (S или H-type). Программирование выполняется следующим образом: Снять С1.6i с охраны. При включенном зажигании нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза до тех пор, пока не прозвучит 1, 2, 3 или 4 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому типу блокировки (см. рисунок). После выполнения этих действий прозвучит 2 коротких звуковых сигнала. Установка и подключение С1.6i СФИНКС 1.6i может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Красный (0,5 мм2) – + 12V DС Черный (0,5 мм2) – корпус (–) Желтый – зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ", и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Оранжевый (0,5 мм2) − выход (+) к стоп сигналу Белый – выключатель педали тормоза (+) Синий − выключатель педали тормоза (−) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления иммобилайзером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Фиолетовый – вход от концевика водительской двери. Подключается по любому представленному варианту (вариант 1 или 2) в зависимости от типа Вашего автомобиля. Черный – сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Коричневый – выход (–) к нормально замкнутому реле блокировки Серый – выход (–) к нормально разомкнутому реле блокировки Напряжение питания 7 − 20 V Технические характеристики Ток потребления 1,5 mA Максимальный ток выхода к реле блокировки 0,7 A Максимальная мощность ламп стоп-сигнала 120 W Рабочие температуры − 400 … + 1050С Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения иммобилайзера. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера. |
| Постановка С1.6i в режим охраны С1.6i ставится в режим охраны автоматически через 10 секунд после выключения зажигания. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждая, что система вошла в режим охраны. Снятие С1.6i с охраны Для снятия С1.6i с охраны необходимо до включения зажигания нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "−" на синий провод иммобилайзера (см. схему подключения)) и не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие С1.6i с охраны. Зажигание необходимо включить не позже чем через 10 секунд после снятия с охраны. Иначе С1.6i автоматически переходит в режим охраны, о чем оповестит короткий звуковой сигнал. В С1.6i применена защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер. После 3-х попыток угона снять с охраны С1.6i можно будет только через 4 минуты при условии выключенного зажигания. Если в течение 4-х минут включалось зажигание, или снималась клемма с аккумулятора, то отсчет 4-х минутного интервала времени начинается сначала. Технический режим (режим "VALET") Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите иммобилайзер С1.6i в технический режим работы (в этом режиме С1.6i не будет блокировать двигатель). Вход в технический режим Снять С1.6i с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 5-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим. При отключении аккумулятора автомобиля технический режим сохраняется. Выход из технического режима Снять С1.6i с охраны (нажать на педаль тормоза и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала). Защита от насильственного угона – Anti-Hi-Jack Иммобилайзер поддерживает пассивный тип режима Anti-Hi-Jack – автоматическая активизация режима при открытии или закрытии водительской двери автомобиля. Суть алгоритма работы режима Anti-Hi-Jack заключается в следующем: После открытия или закрытия водительской двери при включенном зажигании и снятом С1.6i с охраны активизируется режим Anti-Hi-Jack, о чем оповестит короткий звуковой сигнал при первом нажатии на педаль тормоза. Через 10 секунд после нажатия на педаль тормоза начнут мигать стоп-сигналы, и одновременно будет происходить периодическая кратковременная блокировка двигателя с постепенным увеличением времени глушения. Примерно через 10 секунд после начала этого процесса стоп-сигналы загорятся непрерывно, и иммобилайзер окончательно заблокирует двигатель. Если при программировании выбран жесткий тип блокировки (H-type), то через 20 секунд после нажатия на педаль тормоза двигатель заблокируется без предварительного кратковременного глушения. Выход из режима Anti-Hi-Jack: если двигатель еще не заглох – нажать на тормоз и коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала подтверждения; если иммобилайзер заблокировал двигатель – выключить зажигание и снять С1.6i с охраны. |  | Программирование типа блокировки иммобилайзера (рекомендуется выполнять специалистам) С1.6i позволяет путем программирования выбрать тип блокировки двигателя: безопасный тип (S-type) – до окончательного глушения двигателя С1.6i несколько раз кратковременно включит реле блокировки; жесткий тип (H-type) – С1.6i через определенное время заблокирует двигатель без предварительного кратковременного глушения. Для реле НЗ и НР можно задать различные режимы срабатывания блокировки (S или H-type). Программирование выполняется следующим образом: Снять С1.6i с охраны. При включенном зажигании нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза до тех пор, пока не прозвучит 1, 2, 3 или 4 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому типу блокировки (см. рисунок). После выполнения этих действий прозвучит 2 коротких звуковых сигнала. Установка и подключение С1.6i СФИНКС 1.6i может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Красный (0,5 мм2) – + 12V DС Черный (0,5 мм2) – корпус (–) Желтый – зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ", и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Оранжевый (0,5 мм2) − выход (+) к стоп сигналу Белый – выключатель педали тормоза (+) Синий − выключатель педали тормоза (−) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления иммобилайзером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Фиолетовый – вход от концевика водительской двери. Подключается по любому представленному варианту (вариант 1 или 2) в зависимости от типа Вашего автомобиля. Черный – сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Коричневый – выход (–) к нормально замкнутому реле блокировки Серый – выход (–) к нормально разомкнутому реле блокировки Напряжение питания 7 − 20 V Технические характеристики Ток потребления 1,5 mA Максимальный ток выхода к реле блокировки 0,7 A Максимальная мощность ламп стоп-сигнала 120 W Рабочие температуры − 400 … + 1050С Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения иммобилайзера. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера. |

# Text boxes

НЗ

выключатель педали тормоза (−)

синий

выключатель педали тормоза (+)

белый

Стоп-сигнал

(max 120 W)

вариант 2

вариант 1

+ 12 V

к концевикам остальных дверей

концевик двери водителя

освещение

салона

+ 12 V

Схема подключения СФИНКС™ 1.6i

НР

к управляемой цепи

синий

model No. СФИНКС™ 1.6i

Meguna

Сверхмалые габариты, позволяющие спрятать С1.6i даже в жгуте проводов.

Уникальный алгоритм имитации неисправности двигателя.

Отсутствие индикатора работы иммобилайзера, создающее трудности для его обнаружения; две независимые блокировки двигателя (НЗ и НР).

Только правильные действия по снятию с охраны С1.6i подтверждаются звуковым сигналом.

Самокалибрующийся сенсор, электронный технический режим.

Эффективная защита от насильственного угона автомобиля – режим Anti-Hi-Jack (реализован безопасный алгоритм остановки автомобиля).

Защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер.

Возможность индивидуальной установки либо в составе любого охранного комплекса.

Исключительная надежность иммобилайзера обеспечивается самой передовой элементной базой на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP® и современной SMD–технологией производства.

+ 12 V

выключатель педали тормоза (+)

звуковые сигналы, соответствующие необходимому типу блокировки двигателя

белый

Стоп-сигнал

(max 120 W)

вариант 2

вариант 1

+ 12 V

к концевикам остальных дверей

концевик двери водителя

освещение

салона

+ 12 V

к управляемой цепи

+ 12 V

выход (–) к реле

блокировки (НР)

выход (–) к реле

блокировки (НЗ)

сенсор

черный

зажигание (+)

звуковой сигнал

режима VALET

™

выход (+) к стоп-сигналу

корпус (–)

+ 12 V DC

серый

коричневый

3 сек.

3 сек.

3 сек.

10 секунд

5 секунд

www.meguna.ru

Сверхмалые габариты, позволяющие спрятать С1.6i даже в жгуте проводов.

Уникальный алгоритм имитации неисправности двигателя.

Отсутствие индикатора работы иммобилайзера, создающее трудности для его обнаружения; две независимые блокировки двигателя (НЗ и НР).

Только правильные действия по снятию с охраны С1.6i подтверждаются звуковым сигналом.

Самокалибрующийся сенсор, электронный технический режим.

Эффективная защита от насильственного угона автомобиля – режим Anti-Hi-Jack (реализован безопасный алгоритм остановки автомобиля).

Защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер.

Возможность индивидуальной установки либо в составе любого охранного комплекса.

Исключительная надежность иммобилайзера обеспечивается самой передовой элементной базой на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP® и современной SMD–технологией производства.

model No. СФИНКС™ 1.6i

Иммобилайзер

НЗ

выключатель педали тормоза (−)

Схема подключения СФИНКС™ 1.6i

НР

к управляемой цепи

+ 12 V

к управляемой цепи

+ 12 V

выход (–) к реле

блокировки (НР)

выход (–) к реле

блокировки (НЗ)

сенсор

черный

зажигание (+)

выход (+) к стоп-сигналу

корпус (–)

НЗ – S

НР – S

НЗ – H

НР – S

НЗ – S

НР – H

НЗ реле – H-type

НР реле – H-type

установка по умолчанию

+ 12 V DC

серый

коричневый

фиолетовый

оранжевый (0,5 mm2)

желтый

черный (0,5 mm2)

красный (0,5 mm2)

###### СФИНКС™ 1.6i

фиолетовый

оранжевый (0,5 mm2)

желтый

черный (0,5 mm2)

красный (0,5 mm2)

###### СФИНКС™ 1.6i

™

Иммобилайзер

звуковой сигнал

режима VALET

установка по умолчанию

НЗ реле – H-type

НР реле – H-type

НЗ – S

НР – H

НЗ – H

НР – S

НЗ – S

НР – S

звуковые сигналы, соответствующие необходимому типу блокировки двигателя

5 секунд

10 секунд

3 сек.

3 сек.

3 сек.

www.meguna.ru