|  |  | www.starlineworld.ru Иммобилайзер Model No. СФИНКС™ 1.6s Meguna Назначение Иммобилайзер СФИНКС 1.6s от фирмы Meguna ® Company (С1.6s) – высокоэффективное средство защиты от угона автомобиля. От других подобных систем С1.6s отличают: сверхмалые габариты, позволяющие спрятать С1.6s даже в жгуте проводов; оригинальный алгоритм имитации неисправности двигателя; отсутствие индикатора работы иммобилайзера, создающее трудности для его обнаружения; только правильные действия по снятию с охраны С1.6s подтверждаются звуковым сигналом; защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер; самокалибрующийся сенсор, электронный технический режим; возможность индивидуальной установки. Применение самой передовой элементной базы на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP® и современная технология производства обуславливают его исключительную надежность. СФИНКС 1.6s может использоваться как самостоятельно, так и в составе любого охранного комплекса. Принцип действия С1.6s Принцип действия С1.6s состоит в том, что при несанкционированном запуске двигателя автомобиля (С1.6s в режиме охраны) иммобилайзер прежде, чем заглушит двигатель, в течение некоторого времени будет имитировать неисправность, периодически кратковременно блокируя двигатель: при первой попытке несанкционированного запуска двигатель окончательно заглохнет через 11 секунд после включения зажигания; после второй попытки запуска двигатель заглохнет через 6 секунд; при последующих попытках запуска двигатель будет глохнуть через случайное время в интервале от 1 до 4 секунд. Если при программировании выбран жесткий тип блокировки (H-type), то двигатель будет блокироваться без предварительного кратковременного глушения. После остановки автомобиля двигатель остается заблокированным до выключения зажигания, но не менее 5-ти секунд (в течение этих 5-ти секунд разблокировать иммобилайзер невозможно). |
| --- | --- | --- |
|  |  | Иммобилайзер Model No. СФИНКС™ 1.6s Meguna Назначение Иммобилайзер СФИНКС 1.6s от фирмы Meguna ® Company (С1.6s) – высокоэффективное средство защиты от угона автомобиля. От других подобных систем С1.6s отличают: сверхмалые габариты, позволяющие спрятать С1.6s даже в жгуте проводов; оригинальный алгоритм имитации неисправности двигателя; отсутствие индикатора работы иммобилайзера, создающее трудности для его обнаружения; только правильные действия по снятию с охраны С1.6s подтверждаются звуковым сигналом; защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер; самокалибрующийся сенсор, электронный технический режим; возможность индивидуальной установки. Применение самой передовой элементной базы на основе микроконтроллера фирмы MicroCHIP® и современная технология производства обуславливают его исключительную надежность. СФИНКС 1.6s может использоваться как самостоятельно, так и в составе любого охранного комплекса. Принцип действия С1.6s Принцип действия С1.6s состоит в том, что при несанкционированном запуске двигателя автомобиля (С1.6s в режиме охраны) иммобилайзер прежде, чем заглушит двигатель, в течение некоторого времени будет имитировать неисправность, периодически кратковременно блокируя двигатель: при первой попытке несанкционированного запуска двигатель окончательно заглохнет через 11 секунд после включения зажигания; после второй попытки запуска двигатель заглохнет через 6 секунд; при последующих попытках запуска двигатель будет глохнуть через случайное время в интервале от 1 до 4 секунд. Если при программировании выбран жесткий тип блокировки (H-type), то двигатель будет блокироваться без предварительного кратковременного глушения. После остановки автомобиля двигатель остается заблокированным до выключения зажигания, но не менее 5-ти секунд (в течение этих 5-ти секунд разблокировать иммобилайзер невозможно). |
| Постановка С1.6s в режим охраны С1.6s ставится в режим охраны автоматически через 10 секунд после выключения зажигания. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждая, что система вошла в режим охраны. Снятие С1.6s с охраны Для снятия С1.6s с охраны необходимо до включения зажигания нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "–" на синий провод иммобилайзера (см. схему подключения) от выключателя педали тормоза) и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора. При этом прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие С1.6s с охраны. После этого в течение 10 секунд необходимо включить зажигание. Если зажигание не было включено в течение этих 10 секунд, С1.6s автоматически переходит в режим охраны, о чем оповестит короткий звуковой сигнал. В С1.6s применена защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер. После 3-х попыток несанкционированного запуска двигателя снять с охраны С1.6s можно будет только через 4 минуты при условии выключенного зажигания. Если в течение 4-х минут включалось зажигание или снималась клемма с аккумулятора, то отсчет 4-х минутного интервала времени начинается сначала. Технический режим Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите иммобилайзер С1.6s в технический режим работы (в этом режиме С1.6s не будет блокировать двигатель). Вход в технический режим Снять С1.6s с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 5-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим. При отключении аккумулятора автомобиля технический режим сохраняется. Выход из технического режима Снять С1.6s с охраны (до включения зажигания нажать на педаль тормоза и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала). |  | Программирование типа блокировки иммобилайзера (рекомендуется выполнять специалистам) Сфинкс 1.6s позволяет путем программирования выбрать тип блокировки двигателя: безопасный тип (S-type) – до окончательного глушения двигателя С1.6s несколько раз кратковременно включит реле блокировки; жесткий тип (H-type) – С1.6s через определенное время (см. Принцип действия) после включения зажигания заблокирует двигатель без предварительного кратковременного глушения. Программирование выполняется следующим образом: Снять С1.6s с охраны. При включенном зажигании нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза до тех пор, пока не прозвучит 1 или 2 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому типу блокировки (см. рисунок). После выполнения этих действий прозвучит 2 коротких звуковых сигнала. Установка и подключение С1.6s СФИНКС 1.6s может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. С1.6s подключается следующим образом: Красный – + 12V DС Серый – корпус (–) Желтый – зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ" и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Синий – выключатель педали тормоза (–) Белый – выключатель педали тормоза (+) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления иммобилайзером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Черный – сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Коричневый – выход (–) к реле блокировки двигателя. Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 1,5 ma Ток выхода к реле блокировки не более 0,5 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения иммобилайзера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера. |
| Постановка С1.6s в режим охраны С1.6s ставится в режим охраны автоматически через 10 секунд после выключения зажигания. При этом прозвучит короткий звуковой сигнал, подтверждая, что система вошла в режим охраны. Снятие С1.6s с охраны Для снятия С1.6s с охраны необходимо до включения зажигания нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "–" на синий провод иммобилайзера (см. схему подключения) от выключателя педали тормоза) и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора. При этом прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие С1.6s с охраны. После этого в течение 10 секунд необходимо включить зажигание. Если зажигание не было включено в течение этих 10 секунд, С1.6s автоматически переходит в режим охраны, о чем оповестит короткий звуковой сигнал. В С1.6s применена защита от попыток угонщика разблокировать иммобилайзер. После 3-х попыток несанкционированного запуска двигателя снять с охраны С1.6s можно будет только через 4 минуты при условии выключенного зажигания. Если в течение 4-х минут включалось зажигание или снималась клемма с аккумулятора, то отсчет 4-х минутного интервала времени начинается сначала. Технический режим Если Вы оставляете автомобиль на СТО, введите иммобилайзер С1.6s в технический режим работы (в этом режиме С1.6s не будет блокировать двигатель). Вход в технический режим Снять С1.6s с охраны. При включенном зажигании удерживать педаль тормоза и сенсор в течение 5-ти секунд, пока не прозвучит 4 коротких звуковых сигнала, подтверждающих вход в технический режим. При отключении аккумулятора автомобиля технический режим сохраняется. Выход из технического режима Снять С1.6s с охраны (до включения зажигания нажать на педаль тормоза и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала). |  | Программирование типа блокировки иммобилайзера (рекомендуется выполнять специалистам) Сфинкс 1.6s позволяет путем программирования выбрать тип блокировки двигателя: безопасный тип (S-type) – до окончательного глушения двигателя С1.6s несколько раз кратковременно включит реле блокировки; жесткий тип (H-type) – С1.6s через определенное время (см. Принцип действия) после включения зажигания заблокирует двигатель без предварительного кратковременного глушения. Программирование выполняется следующим образом: Снять С1.6s с охраны. При включенном зажигании нажать на педаль тормоза и не отпуская ее коснуться рукой сенсора. Удерживать сенсор и педаль тормоза до тех пор, пока не прозвучит 1 или 2 длинных звуковых сигнала, соответствующих необходимому типу блокировки (см. рисунок). После выполнения этих действий прозвучит 2 коротких звуковых сигнала. Установка и подключение С1.6s СФИНКС 1.6s может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. С1.6s подключается следующим образом: Красный – + 12V DС Серый – корпус (–) Желтый – зажигание (+) Этот провод подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется + 12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ" и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ". Синий – выключатель педали тормоза (–) Белый – выключатель педали тормоза (+) Применение синего или белого провода определяется конкретным вариантом управления иммобилайзером (способ управления − нажать на тормоз (т.е. белый провод подключен к выключателю педали тормоза) и коснуться сенсора − лишь один из возможных вариантов). Черный – сенсор Подключается к винту или небольшому металлическому элементу салона автомобиля, не имеющих контакта с корпусом автомобиля. Коричневый – выход (–) к реле блокировки двигателя. Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 1,5 ma Ток выхода к реле блокировки не более 0,5 A Рабочие температуры - 400…+ 1050 С Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения иммобилайзера при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи иммобилайзера. |

# Text boxes

VD1

(5 – 10 A)

Стоп

сигнал

Синий (–)

Белый (+)

Выключатель педали тормоза

+ 12V от замка зажигания

Схема возможного подключения С1.6s в случае неработающих стоп-сигналов при выключенном зажигании.

серый

синий

коричневый

черный

белый

желтый

красный

реле блокировки

двигателя (НЗ)

+ 12 V

к разрываемой

цепи

www.meguna.ru

выключатель

педали тормоза (–)

Технические характеристики

установка по умолчанию

звуковые сигналы типа блокировки двигателя

www.meguna.ru

Технические характеристики

S-type

установка по умолчанию

звуковые сигналы типа блокировки двигателя

S-type

H-type

™

Схема подключения С1.6s

Подключение С1.6s и вносимые изменения в схеме автомобиля показаны тонкими линиями.

При таком подключении СФИНКС 1.6s сохраняет работоспособность и при неисправном предохранителе стоп-сигналов.

разорвать

###### СФИНКС™ 1.6s

VD1

(5 – 10 A)

Стоп

сигнал

выход (–) к реле

блокировки

сенсор

выключатель

педали тормоза (+)

зажигание (+)

корпус (–)

+ 12 V DС

разорвать

Подключение С1.6s и вносимые изменения в схеме автомобиля показаны тонкими линиями.

При таком подключении СФИНКС 1.6s сохраняет работоспособность и при неисправном предохранителе стоп-сигналов.

Синий (–)

Белый (+)

+ 12V от замка зажигания

Выключатель педали тормоза

Схема возможного подключения С1.6s в случае неработающих стоп-сигналов при выключенном зажигании.

серый

синий

коричневый

черный

белый

желтый

красный

+ 12 V

к разрываемой

цепи

выключатель

педали тормоза (–)

Схема подключения С1.6s

###### СФИНКС™ 1.6s

выход (–) к реле

блокировки

сенсор

выключатель

педали тормоза (+)

зажигание (+)

корпус (–)

+ 12 V DС

™

звуковой сигнал

режима VALET

H-type

3 сек.

5 сек.

10 секунд

реле блокировки

двигателя (НЗ)

звуковой сигнал

режима VALET

3 сек.

5 сек.

10 секунд